## Montageanleitung / Assembly instructions / Instructions de montage

CUPFIX Ampullenöffner / Ampoule opener / Opener ampoule

- Halteplatte

- Gehäuse von oben her einschieben.

- CUPFIX ist betriebsbereit

- Führungsleiste (an ihr wird der

- Ampullenhals entlanggeführt).

- Diamantfeile

- Anschlag

- Gegenleiste (an ihr wird der

- Ampullenhals abgedrückt)

- Auffangbehälter

ENTLEERUNG und Reinigung

Zum Entleeren Auffangbehälter

waagrecht vorziehen.

Zum Reinigen Gehäuse einschliesslich

Mechanismus von Zeit zu Zeit mit

handelsüblichen Reinigungs- und

Desinfektionsmitteln säubern.

Alle Teile sind heißwasserfest bis 80°C.

- Mounting plate

- Insert housing from above.CUPFIX is

- ready for operation

- Guide strip (the ampoule neck is

- guided along on it).

- Diamond file

- Limit stop

- Counter strip (the ampoule neck is

- pressed against it)

- Collection container

EMPTYING AND CLEANING

For emptying, remove collecting

Container horizontally.

For cleaning, the housing including

the mechanism must be cleaned

from time to time by using

commercially available cleaning

and disinfecting agents.

All parts are hot water resistant up to 80°C.

- Plaque de support

- Insérer le boîtier par le haut.

- CUPFIX est prêt à fonctionner

- Coulisseau (le long duquel est

- conduit le goulot d'ampoule)

- Lime diamantée

- Butée

- Contre-coulisseau (contre

- lequel est serré le goulot

- d'ampoule)

- Réservoir collecteur

VIDANGE ET NETTOYAGE

Pour vider le réservoir collecteur tirer

verticalement.

Pour nettoyer de temps en temps le

boîtier et le mécanisme avec des

produits de nettoyage et de

désinfection.

Toutes les pièces sont résistantes à l'eau

très chaude 80° C.